CICLO LECTIVO 2020

Actividades para trabajar en casa en el período de cuarentena COVID 19

Curso: 4to año

Docentes: Conrado Marcelo

Cardozo Sara

Asignatura: Instalaciones y Construcciones Rurales

Actividad 10: TANQUE AUSTRALIANO

1) Esquematizar en la carpeta

2) Interpretar el material de lectura y tenerlo en la carpeta

La construcción de tanques en sus diversas formas y materiales nos permiten asegurar la provisión de agua a los animales en cantidad suficiente para los diferentes sistemas productivos.

El cálculo del tamaño del tanque esta condicionado a la carga instantánea de animales, al consumo 50lt/animales/día evaluado en su máximo consumo y tamaño, llevando esta cifra al doble cuando hablamos de vacas lecheras y que puedan soportar los potreros que abastece esa aguada, teniendo en cuenta la producción de forraje en cada lote. Hoy tenemos alternativas de usar bombas auxiliares con lo cual se ve en parte solucionado el tema, pero podemos estimar una reserva no inferior a 10 días para hacer frente a la falta de viento y posibles reparaciones

Su construcción se realiza, por lo general, próximo al molino y puede ser de chapas de cinc, cemento premoldeado o ladrillos. En el caso de los tanques de cinc, se utilizan chapas de 1,30 metros o 1,50 metros de  alto por 3,05 de largo. El largo útil es de 2,90 metros y la altura será de 1metro si las chapas fueran de 1,30 metros

El tanque va colocado sobre un terraplén de tierra, cuya altura varia según la distancia a los bebederos, si los mismos están próximo al tanque la altura  de 1a1,50 metros resulta suficiente de nivel para llenar los bebederos por gravitación. Resulta importante que el piso del tanque este por lo menos 2cm mas alto que el borde superior del flotante

El piso del tanque puede ser de: tierra apisonada, ladrillos de canto o cemento

Durante el armado se centra el tanque, luego se entierran las chapas unos 10cm, se unen entre si, cuidando de colocar entre chapa y chapa el fieltro y bleque (para evitar perdidas) y se abulonan las chapas superpuestas. Es de suma importancia que las bridas (donde se colocan los caños a los bebederos) queden en posición recta hacia los bebederos. Finalizando el armado se terraplenan los costados del tanque a fin de reforzar los costados, en este caso el terraplén va a tener de 40 a 80cm de altura.

Una vez concluida la operación del armado del tanque se lo llena con unos 40cm de altura de agua, por un período de 15 días a fin de constatar perdidas

PROBLEMA: Calcule la capacidad de un tanque australiano que deberá abastecer 4 potreros de 60 hectáreas con una carga máxima de 1vaca co cría/ ha que están a pastoreo directo y consumen 65 lt de agua /día